## Slide 1: Diseño experimental
Guía básica

## Slide 2: PASOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL
Identificar
EJECUTAR Y ANALIZAR
DISEÑAR

## Slide 3: IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DEL EXPERIMENTO
Entradas: Unidades experimentales, insumos
Factores controlables:
  Efectos de interés
  Pertubadores
Factores no controlables:
  Ruido adicional en el experimento
Salida: Variable respuesta que queremos medir

## Slide 4: IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DEL EXPERIMENTO
Estudiar una reacción química
Entradas: Producto, soluciones
Factores controlables:
  Interés: Tiempo de reacción, Temperatura, Tipo de catalizador
  Perturbadores: Lotes de material
Factores no controlables:
  pureza de los reactivos, velocidad de la agitación, limpieza del material, etc.
Salida: Rendimiento

## Slide 5: DISEÑAR: TIPOS DE DISEÑO EN BASE AL OBJETIVO
EXPLORATORIO
Determinar cuáles son las variables o factores que tienen mayor influencia sobre la respuesta.
OPTIMIZACIÓN
Determinar cuál es el nivel de los factores con el que se cumple el objetivo deseado en la respuesta (cerca del valor nominal deseado, minimización, maximización)
COMPARATIVO
Sacar conclusiones del efecto de una única variable o factor importante de interés (a pesar de que existe influencia de otros factores)
EXPLORATORIO
Determinar cuáles son las variables o factores que tienen mayor influencia sobre la respuesta.
OPTIMIZACIÓN
COMPARATIVO
Sacar conclusiones del efecto de una única variable o factor importante de interés (a pesar de que existe influencia de otros factores)

## Slide 6: DISEÑAR: TIPOS DE DISEÑO EN BASE AL OBJETIVO
Número de variables o factores | Comparativo | Exploratorio | Optimización
1 | Diseño completamente aleatorizado | -- | --
2-4 | Diseño de bloques aleatorizado | Diseño factorial (completo o fraccionado) | Metodología de superficie de respuesta: Diseño central compuesto Box-Behnken
5 o más | Diseño de bloques aleatorizado | Diseño factorial fraccionado | Realizar exploratorio y reducir número de variables

## Slide 7: Diseño completamente aleatorizado
Definir los k niveles del factor o la variable
  Ejemplo: Temperatura
    Baja
    Media
    Alta
Cada corrida del diseño tiene k pruebas, una a cada nivel
Asignar el orden de las pruebas aleatoriamente
Replicar el diseño n veces

## Slide 8: Diseño de bloques aleatorizado
Definir los factores controlables pertubadores que son utilizados como bloques
  Ejemplo: Lote de materia prima
    Lote 1
    Lote 2
En cada bloque se prueban los k niveles del factor de interés
Asignar el orden de las pruebas aleatoriamente dentro de cada bloque
Replicar el diseño n veces

## Slide 9: Diseño factorial completo
Hacer un prueba en cada combinación posible de los niveles de los k factores. El orden de las pruebas es aleatorio
Diseño más usado en exploración - Diseño Para cada uno de los k factores determinar dos niveles: bajo y alto (lo más separados posibles). El orden de las pruebas es aleatorio
Replicar el diseño n veces

## Slide 10: Diseño factorial fraccionado
Cuando el número de factores k es grande (k mayor a 4) cada diseño requiere un número de pruebas.
Se realiza solo una fracción de el número de pruebas.
  Ejemplo: Un diseño requiere 64 pruebas. Se puede escoger realizar sólo un ½ o ¼ de las pruebas
El orden de las pruebas es aleatorio.
Replicar el diseño n veces.

## Slide 11: Diseño central compuesto
Se construye sobre la base de diseños factoriales o factoriales fraccionados agregando puntos centrales.
Permite estimar la curvatura de la relación entre los factores importantes y la respuesta.
Con la fórmula de respuesta se puede encontrar los valores óptimos de los factores para el objetivo del análisis.

## Slide 12: Réplicas (tamaño de la muestra)
Función de:
Número de tratamientos (combinaciones de los niveles de los factores).
Magnitud de las diferencias entre tratamientos que se desean detectar
Potencia de la prueba (probabilidad de rechazar la hipótesis nula)
Nivel de significancia (probabilidad de los falsos positivos)
Varianza de la respuesta (normalmente estimada en otro estudio o tomada de la literatura)
MINITAB: https://support.minitab.com/es-mx/minitab/20/help-and-how-to/statistics/power-and-sample-size/how-to/linear-models/power-and-sample-size-for-general-full-factorial-design/perform-the-analysis/enter-your-data/

## Slide 13: Réplicas (tamaño de la muestra)

## Slide 14: EJECUTAR EL EXPERIMENTO Y ANALIZAR LOS DATOS
EXPLORATORIO
Análisis de varianza ANOVA
F-test para determinar si efectivamente cuáles son las variables que tienen un efecto sobre la respuesta.
Comparaciones multiples de pares: Tukey para conocer qué tratamientos son distintos
OPTIMIZACIÓN
Regresión Lineal de segundo orden
Estimar la ecuación de respuesta
Encontrar los niveles de los factores que cumplen con el objetivo (maximizar, minimizar o valor deseado) en la respuesta.
COMPARATIVO
Análisis de varianza ANOVA
F-test para determinar si efectivamente existe un efecto de la variable interés sobre la respuesta.
Comparaciones multiples de pares: Tukey para conocer qué tratamientos son distintos

## Slide 15: LINKS Y LIBROS CON MÁS INFORMACIÓN
MONTGOMERY, D. C. (2004). DISEÑO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS (2a. ed.). MEXICO: LIMUSA WILEY.
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/getting-started/designing-an-experiment/
http://www.ru.ac.bd/stat/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/502_07_00_Lawson_Design-and-Analysis-of-Experiments-with-R-2017.pdf

## Slide 16: DATOS DE CONTACTO PARA PREGUNTAS
Andrea García Angulo, Ph.D.
  acgarcia@espol.edu.ec
  Teams